## Slide 1: Green-GO Interkom
WE NEED TO TALK
PRESENTED BY
Notes: Vorstellen der eigenen Person und des Vertriebs
  Nicht alles im Programm aber mit Fokus auf Expertise und Beratung in den Bereichen Bühnen- & Lichttechnik und Spezialbereichen wie Intercom und Medienserver
„Housekeeping“:
  Toiletten
  Raucher
  Snacks und Pausen
Keine Frontalpräsentation!
  Bitte unterbrechen und Fragen stellen!
Kenntnisstand?
  Wie ist der Kenntnisstand der Teilnehmer?
  Gibt es Teilnehmer die noch mit v4 Arbeiten bzw. v5 schonmal ausprobiert haben?
Nächste Folie:
Themenvorstellung
  Vorstellung von Green-GO mit der Frage „Was ist Green-GO?“
  Überblick auf verfügbare Sprechstellen
  Überblick auf verfügbare Interfaces
  Vorstellung der Software und eigentliches Training

## Slide 2: Index (0)
EIN FLEXIBLES INTERKOM SYSTEM MIT POTENTIAL
WE NEED TO TALK
THEMENINDEX
WAS IST?
SPRECHSTELLEN
INTERFACES
BEDIENUNG
EINRICHTUNG & SOFTWARE
Notes: Vorstellung von Green-GO mit der Frage „Was ist Green-GO?“
  Kurzer Überblick auf Features und Eigenheiten (ca. 15 Minuten)
Überblick auf verfügbare Sprechstellen (ca. 15 Minuten)
Überblick auf verfügbare Interfaces (ca. 15 Minuten)
Vorstellung der Software und eigentliches Training (min. 3 Stunden)
Nächste Folie:
Digitales & Dezentrales Kommunikationssystem.
  Digitales Processing ermöglicht zahlreiche Features wie einen Kompressor, Noise Gate, u.v.m. direkt auf den Endgeräten

## Slide 3: About Green-GO (1)
ABOUT
GREEN-GO
LINEARES INVESTMENT
AB ZWEI BELTPACKS BEGINNT BEREITS EIN SYSTEM
LÄUFT AUF NORMALER NETZWERK INFRASTRUKTUR MIT POE
DIGITALES & DEZENTRALES KOMMUNIKATIONSSYSTEM
EIN FLEXIBLES INTERKOM SYSTEM MIT POTENTIAL
WE NEED TO TALK
Notes: Digitales & Dezentrales Kommunikationssystem.
  Digitales Processing ermöglicht zahlreiche Features wie einen Kompressor, Noise Gate, u.v.m. direkt auf den Endgeräten
Läuft auf normaler Netzwerkinfrastruktur.
  Spannungsversorgung erfolgt primär via PoE.
  Layer 3 Multicast mit einer dedizierten Multicast-Adresse pro System.
  Prinzipiell eine sternenförmige Verkabelung von den Switches zum Endgerät
  Einzelne Geräte (MCX(D), 19“ Interfaces) ermöglichen optionale 12V Spannungsversorgung (externes Netzteil) und Daisy-Chaining via Netzwerk
Ab zwei Beltpacks beginnt bereits ein System
  Prinzipiell unabhängig vom Gerätetypen, System funktioniert auch mit zwei Beacon Signalleuchten
Daraus ergibt sich ein lineares Investment, da Geräte bedarfsgerecht zugemietet oder zugekauft werden können
  Dry-Hire Kontakte können angefragt werden.
Nächste Folie:
Keine zentrale Steuereinheit
  Kein Matrix-Frame oder Master-Station
  System funktioniert praktisch nach dem Peer-to-Peer Prinzip (via Multicast)

## Slide 4: About Green-GO (2)
ABOUT GREEN-GO
SCRIPTING API MIT OSC UND UDP ANBINDUNG *
DRAHTLOSE KOMMUNIKATION IM SYSTEM
ZENTRALE KONFIGURATION & LIVE MONITORING
KEINE ZENTRALE (MATRIX FRAME ODER MASTER STATION)
EIN FLEXIBLES INTERKOM SYSTEM MIT POTENTIAL
WE NEED TO TALK
Notes: Keine zentrale Steuereinheit
  Kein Matrix-Frame oder Master-Station
  System funktioniert praktisch nach dem Peer-to-Peer Prinzip (via Multicast)
Zentrale Konfiguration und Live Monitoring via Software möglich
  System funktioniert aber auch Stand Alone!
  Geräte speichern eine abgespeckte Version der Konfiguration und können eigenständig operieren
  Software ist kostenfrei für macOS und Windows verfügbar
Drahtlose Kommunikation im System
  Auf DECT Basis
  Derzeit nur Sprechstellen verfügbar (dazu später mehr)
Scripting API
  Bietet das Maximum an Flexibilität:
    Whack-A-Mole Beispiel (MCXD)
    On Air Beispiel (WPX, BPX-1, MCX-1)
    OSC Beispiel (Stream Deck, MCXD, Q4WR, DNTI)
    UDP Beispiel: TSL Tallyman oder andere Systeme die eine ASCII Payload via UDP verarbeiten (auf der Roadmap)
  … ist ein weiteres der Features welche dank digitalem Processing direkt auf den Endgeräten ausgeführt wird
Nächste Folie:
32 individuelle Kanäle auf jedem Gerät bzw. Engine
  Unabhängiger Kanalmix und Gesamtlautstärke
  Eigene Kanalbelegung mit individuellen Einstellungen

## Slide 5: About Green-GO (3)
WE NEED TO TALK
EIN FLEXIBLES INTERKOM SYSTEM MIT POTENTIAL
3000 TEILNEHMER & 400 GRUPPEN
32 INDIVIDUELLE KANÄLE AUF JEDEM GERÄT
EXTRA KANÄLE FÜR PROGRAMMTON & ANSAGEN
BIS ZU 300 AKTIVE & GLEICHZEITIGE GESPRÄCHE
ABOUT GREEN-GO
Notes: 32 individuelle Kanäle auf jedem Gerät bzw. Engine
  Unabhängiger Kanalmix und Gesamtlautstärke
  Eigene Kanalbelegung mit individuellen Einstellungen
  Auf Rack- und Tischsprechstelle bei Bedarf auch mehr möglich … (dazu später mehr)
Drei extra Kanäle für Programmton und Ansagen
  Programmton hat automatisches Ducking
  Ansagenkanäle (Announcement und Emergency) haben höchste Übertragungspriorität im System
  Zusätzlicher vierter Kanal für temporäre Kommunikation
Das System hat nur theoretische Limits auf dem Papier:
  3000 User
    Beliebig viele Geräte pro User
  400 Gruppen
Einziges reales Limit basiert auf den 10/100 Mbps Netzwerkanschlüssen
  Maximale gleichzeitige Streams pro Gerät abhängig von der Audioqualität:
    16 kHz: 300 Streams/Gerät
    32 kHz (Default): 150 Streams/Gerät
    48 kHz: 100 Streams/Gerät
Nächste Folie:
Übertragung von Audio mit bis zu 48 kHz Sample-Rate möglich
  Verfügbare Sample-Rates: 16, 32, 48 kHz
  Ergibt eine effektive Audiobandbreite von min. 15 kHz bei 16 Bit

## Slide 6: About Green-GO (4)
WE NEED TO TALK
EIN FLEXIBLES INTERKOM SYSTEM MIT POTENTIAL
ZWEI-STUFIGES RUFZEICHEN
AUDIOQUALITÄT MIT BIS ZU 48kHz SAMPLE RATE
NIEDRIGE LATENZEN (10ms) & BANDBREITEN (max. 900kbps)
DREI-STUFIGES LICHTZEICHEN
GREEN-GO
ABOUT
Notes: Übertragung von Audio mit bis zu 48 kHz Sample-Rate möglich
  Verfügbare Sample-Rates: 16, 32, 48 kHz
  Ergibt eine effektive Audiobandbreite von min. 15 kHz bei 16 Bit
Niedrige Latenzen & Bandbreitenbedarf
  10 ms Latenz bei kabelgebundener Kommunikation
  Ca. 20ms Latenz bei Kommunikation mit drahtlosen Teilnehmern
  Bandbreitenbedarf:
    16 kHz: ca. 325 Kbit/s
    32 kHz: ca. 650 Kbit/s
    48 kHz: ca. 900 Kbit/s
Zweistufiges Rufzeichen mit Alarmton
Dreistufiges Lichtzeichen
  Achtung: mittlere zweite Stufe aktuell nicht implementiert:
    Wollen für die zweite Signalstufe zwei Antwortmöglichkeiten geben und wissen aktuell noch nicht wie wir das auf Geräten wie dem Beltpack integrieren sollen:
      ACK Not Ready: Habe verstanden aber bin noch nicht bereit.
      ACK Ready: Habe verstanden und bin bereit
      No ACK (via Userkonfiguration oder via Geräteprofil?)
      Feedback gerne ins Forum!

## Slide 7: Index (0)
EIN FLEXIBLES INTERKOM SYSTEM MIT POTENTIAL
WE NEED TO TALK
THEMENINDEX
WAS IST?
SPRECHSTELLEN
INTERFACES
BEDIENUNG
EINRICHTUNG & SOFTWARE
Notes: Vorstellung von Green-GO mit der Frage „Was ist Green-GO?“
  Kurzer Überblick auf Features und Eigenheiten (ca. 15 Minuten)
Überblick auf verfügbare Sprechstellen (ca. 15 Minuten)
Überblick auf verfügbare Interfaces (ca. 15 Minuten)
Vorstellung der Software und eigentliches Training (min. 3 Stunden)
Nächste Folie:
Digitales & Dezentrales Kommunikationssystem.
  Digitales Processing ermöglicht zahlreiche Features wie einen Kompressor, Noise Gate, u.v.m. direkt auf den Endgeräten

## Slide 8: MCX Rack (Front)
WE NEED TO TALK
EIN FLEXIBLES INTERKOM SYSTEM MIT POTENTIAL
18 Funktionstasten
3 TFT-Touchscreens
Setup Taste &
2. Bedien-Ebene
Lautsprecher,
Mikrofon- & Headset Anschluss
SPRECHSTELLEN
MCX RACKSTATION

## Slide 9: MCX Rack (Back)
WE NEED TO TALK
EIN FLEXIBLES INTERKOM SYSTEM MIT POTENTIAL
Unabhängiger Line-In & -Out
GPIO (2 Input / 2 Output)
2-Port Netzwerkswitch
SPRECHSTELLEN
MCX RACKSTATION
12V Spannungsversorgung

## Slide 10: MCXD Tischstation
Analoge Schnittstellen ermöglichen externe Integrationen
Volle Kontrolle im schmalen Formfaktor
Integriert sich platzsparend in Systemracks & Kontrollräume
Frei konfigurierbare Benutzeroberflächen
TISCHSTATION
MCXD
WE NEED TO TALK
SPRECHSTELLEN
MCX*
EIN FLEXIBLES INTERKOM SYSTEM MIT POTENTIAL
SPRECHSTELLEN

## Slide 11: MCX*Kanalerweiterung
Für besonders komplexe Arbeitsplätze
Formate sind beliebig miteinander kombinierbar
Erweitert eine MCX(D) Station um jeweils 24 Kanäle
Bis zu 9 Erweiterungen ermöglichen 248 Kanäle
WE NEED TO TALK
EIN FLEXIBLES INTERKOM SYSTEM MIT POTENTIAL
SPRECHSTELLEN
MCX* KANALERWEITERUNG

## Slide 12: WPX Wandstation (Dynamisch)
WE NEED TO TALK
EIN FLEXIBLES INTERKOM SYSTEM MIT POTENTIAL
SPRECHSTELLEN
WPX WANDSTATION
Lautsprecher
XLR4 Headset-
anschluss
Optionaler externer Lautsprecher

## Slide 13: WPX Wandstation (Front)
WE NEED TO TALK
EIN FLEXIBLES INTERKOM SYSTEM MIT POTENTIAL
SPRECHSTELLEN
WPX WANDSTATION
3 Funktionstasten
Dreh- &
Klick-Encoder
TFT-Touchdisplay
Ideal für Umkleiden oder Gemeinschaftsräume
2 unabhängige Ausgänge (Lautsprecher/Headset)
3 Kanäle im direkten Zugriff

## Slide 14: BPX Beltpack (Front)
WE NEED TO TALK
EIN FLEXIBLES INTERKOM SYSTEM MIT POTENTIAL
4 Funktionstasten
OLED-Display
RGB Statusindikatoren
2 Dreh- &
Klick-Encoder
SPRECHSTELLEN
BPX BELTPACK

## Slide 15: BPX Beltpack (Back)
SPRECHSTELLEN
10/100 Mbps
EtherCON
Gürtel-Clip
XLR4 Headset-
anschluss
Kostengünstigste Sprechstelle
Leichtes & robustes Gehäuse aus Hartplastik
2 bis 4 Kanäle im direkten Zugriff
Integrierter Lautsprecher für Alarmtöne
WE NEED TO TALK
EIN FLEXIBLES INTERKOM SYSTEM MIT POTENTIAL
BPX BELTPACK

## Slide 16: WBPX Beltpack (Front)
WE NEED TO TALK
EIN FLEXIBLES INTERKOM SYSTEM MIT POTENTIAL
Roaming mit
bis zu 7 Antennen
DECT Wireless
EU-DECT, J-DECT
DECT 6.0
SPRECHSTELLEN
WBPX BELTPACK

## Slide 17: WBPX Beltpack (Back)
WE NEED TO TALK
EIN FLEXIBLES INTERKOM SYSTEM MIT POTENTIAL
An- & Ausschalter
mini-USB Anschluss
XLR4 Headset-
anschluss
1800mAh Akku
SPRECHSTELLEN
WBPX BELTPACK

## Slide 18: WAA Wireless
WAA ANTENNE
SPRECHSTELLEN
10/100 Mbps
EtherCON
mini-USB Anschluss
Funktionstaste
3/8“ Gewinde
4 Beltpacks pro Antenne oder Pool
Bis zu 300 Meter Reichweite
Optionale Spannungsversorgung via mini-USB
Standalone-Betrieb problemlos möglich
WE NEED TO TALK
EIN FLEXIBLES INTERKOM SYSTEM MIT POTENTIAL

## Slide 19: BCN Beacon Signallampe
WE NEED TO TALK
EIN FLEXIBLES INTERKOM SYSTEM MIT POTENTIAL
Kompatibel zu allen Signalen
RGB-LED Array
Individuelle Kanalfarben
SPRECHSTELLEN
BCN SIGNALLAMPE

## Slide 20: Index (0)
EIN FLEXIBLES INTERKOM SYSTEM MIT POTENTIAL
WE NEED TO TALK
THEMENINDEX
WAS IST?
SPRECHSTELLEN
INTERFACES
BEDIENUNG
EINRICHTUNG & SOFTWARE
Notes: Vorstellung von Green-GO mit der Frage „Was ist Green-GO?“
  Kurzer Überblick auf Features und Eigenheiten (ca. 15 Minuten)
Überblick auf verfügbare Sprechstellen (ca. 15 Minuten)
Überblick auf verfügbare Interfaces (ca. 15 Minuten)
Vorstellung der Software und eigentliches Training (min. 3 Stunden)
Nächste Folie:
Digitales & Dezentrales Kommunikationssystem.
  Digitales Processing ermöglicht zahlreiche Features wie einen Kompressor, Noise Gate, u.v.m. direkt auf den Endgeräten

## Slide 21: RDX Interface
RDX FUNK-INTERFACE
INTERFACES
10/100 Mbps
EtherCON
Switches für Verbindungsmodi
D-Sub 9 Anschluss
Einfache integration eines Funkkreises
Bestehendes Equipment weiter benutzen
WE NEED TO TALK
EIN FLEXIBLES INTERKOM SYSTEM MIT POTENTIAL
Kompatibel mit vielen Herstellern & Modellen

## Slide 22: Si2WR & Si4WR Audio Interfaces
WE NEED TO TALK
EIN FLEXIBLES INTERKOM SYSTEM MIT POTENTIAL
Si2WR & Si4WR AUDIO INTERFACES
INTERFACES
Integration analoger Audiosignale im kleinen Paket
Zugriff auf alle Funktionen und Kommunikationsmodi
Digitales Audio Post-Processing
Audiosignale in hoher Qualität (max. 48kHz) transportieren

## Slide 23: Interface X
WE NEED TO TALK
EIN FLEXIBLES INTERKOM SYSTEM MIT POTENTIAL
AUDIO INTERFACEX
INTERFACES
2-Port Netzwerkswitch
12V Spannungsversorgung
GPIO (2 Input/2 Output)
2 unabhängige 4-Draht Ports
2-Draht Port
Terminator
Für jede Situation gerüstet mit 2- und 4-Draht
19-Zoll 2-Draht Interface
Digitales Audio Post-Processing & Filtering
2 GPIO Anschlüsse für 4-Draht Ports

## Slide 24: Q4WR Audio Interface
WE NEED TO TALK
EIN FLEXIBLES INTERKOM SYSTEM MIT POTENTIAL
Q4WR AUDIO INTERFACE
INTERFACES
2-Port Netzwerkswitch
12V Spannungsversorgung
GPIO (2 Input / 2Output)
Vier 4-Draht Ports
Vier 4-Draht Ports für analoges Audio in 1HE
Ideal für eine Integration einer Kamera CCU
Ein GPIO Anschluss für jeden 4-Draht Port

## Slide 25: DNTI Dante Audio Interface
WE NEED TO TALK
EIN FLEXIBLES INTERKOM SYSTEM MIT POTENTIAL
DNTI DANTE AUDIO INTERFACE
INTERFACES
2-Port Netzwerkswitch (Internal)
12V Spannungsversorgung
2-Port Netzwerkswitch (Dante)
Digitale Audioprozesse integrieren
4 x 4 stereo Ports
Zugriff auf alle Funktionen des Systems

## Slide 26: BridgeX Network Interface
WE NEED TO TALK
EIN FLEXIBLES INTERKOM SYSTEM MIT POTENTIAL
2-Port Netzwerkswitch (Internal)
12V Spannungsversorgung
2-Port Netzwerkswitch (Extern)
Verbinde die ganze Welt mit deinem System
Bis zu 4 User bzw. Geräte oder 4 Gruppen
Verbinde bis zu 4 iOS oder Android Geräte *
Für alle Verbindungen mit schlechten Latenzen
INTERFACES
BRIDGEX NETWORK INTERFACE

## Slide 27: Index (0)
EIN FLEXIBLES INTERKOM SYSTEM MIT POTENTIAL
WE NEED TO TALK
THEMENINDEX
WAS IST?
SPRECHSTELLEN
INTERFACES
BEDIENUNG
EINRICHTUNG & SOFTWARE
Notes: Vorstellung von Green-GO mit der Frage „Was ist Green-GO?“
  Kurzer Überblick auf Features und Eigenheiten (ca. 15 Minuten)
Überblick auf verfügbare Sprechstellen (ca. 15 Minuten)
Überblick auf verfügbare Interfaces (ca. 15 Minuten)
Vorstellung der Software und eigentliches Training (min. 3 Stunden)
Nächste Folie:
Digitales & Dezentrales Kommunikationssystem.
  Digitales Processing ermöglicht zahlreiche Features wie einen Kompressor, Noise Gate, u.v.m. direkt auf den Endgeräten

## Slide 28: Signalfarben
WE NEED TO TALK
EIN FLEXIBLES INTERKOM SYSTEM MIT POTENTIAL
BEDIENUNG
SIGNAL FARBEN
Inaktiver oder leerer Kanal
Eingehende Sprachverbindung
Ausgehende Sprachverbindung (aktiver Kanal)
Ein- oder ausgehendes Rufzeichen
Ein- oder ausgehendes Lichtzeichen (Achtung)
Ein- oder ausgehendes Lichtzeichen (Go)

## Slide 29: Benutzeroberfläche
WE NEED TO TALK
EIN FLEXIBLES INTERKOM SYSTEM MIT POTENTIAL
DAS KANAL-UI
BEDIENUNG
Kanal ID
Kanalname
Kanalfarbe
Kanalstatus
Kanallautstärke

## Slide 30: Benutzeroberfläche
WE NEED TO TALK
EIN FLEXIBLES INTERKOM SYSTEM MIT POTENTIAL
MCX(D) & WPX BENUTZEROBERFLÄCHE
BEDIENUNG
Funktions- / Kanalstatus
Funktions- / Sprechtaste
Touchscreen mit
sekundärer Funktion
Setup Taste
Dreh- &
Klick-Enkoder
Seitenwechsel

## Slide 31: Benutzeroberfläche
WE NEED TO TALK
EIN FLEXIBLES INTERKOM SYSTEM MIT POTENTIAL
MCX(D) & WPX BENUTZEROBERFLÄCHE
BEDIENUNG
TASTENEINSTELLUNGEN

## Slide 32: Benutzeroberfläche
WE NEED TO TALK
EIN FLEXIBLES INTERKOM SYSTEM MIT POTENTIAL
MCX(D) & WPX BENUTZEROBERFLÄCHE
BEDIENUNG
TASTENBELEGUNG

## Slide 33: Signalempfang
WE NEED TO TALK
EIN FLEXIBLES INTERKOM SYSTEM MIT POTENTIAL
Erweiterte Lautstärkenkontrolle
Funktionstoggle für Touchscreen (Listen, Call, Cue)
Zahlreiche Kommunikationstools (z.B. Mic Kill, uvm.)
Beliebige Kanalzuweisung
MCX(D) & WPX BENUTZEROBERFLÄCHE
BEDIENUNG
TASTENBELEGUNG

## Slide 34: (W)BPX – 2-Kanalmodus
WE NEED TO TALK
EIN FLEXIBLES INTERKOM SYSTEM MIT POTENTIAL
BEDIENUNG
Kanalstatus
Sprechtaste
Dreh- &
Klick-Enkoder
Rufzeichen senden
(W)BPX BENUTZEROBERFLÄCHE

## Slide 35: 3-Kanalmodus
WE NEED TO TALK
EIN FLEXIBLES INTERKOM SYSTEM MIT POTENTIAL
Erweiterte Kanalansicht
3-KANAL MODUS
BEDIENUNG
(W)BPX BENUTZEROBERFLÄCHE

## Slide 36: 3-Kanalmodus (Rufzeichen)
WE NEED TO TALK
EIN FLEXIBLES INTERKOM SYSTEM MIT POTENTIAL
Rufzeichen senden
3-KANAL MODUS
BEDIENUNG
(W)BPX BENUTZEROBERFLÄCHE

## Slide 37: 4-Kanalmodus
WE NEED TO TALK
EIN FLEXIBLES INTERKOM SYSTEM MIT POTENTIAL
Sprechtaste
4-KANAL MODUS
BEDIENUNG
(W)BPX BENUTZEROBERFLÄCHE

## Slide 38: Statusbildschirm (Zugriff)
WE NEED TO TALK
EIN FLEXIBLES INTERKOM SYSTEM MIT POTENTIAL
Klick-Enkoder
STATUS SCREEN
BEDIENUNG
(W)BPX BENUTZEROBERFLÄCHE

## Slide 39: Statusbildschirm (Details)
WE NEED TO TALK
EIN FLEXIBLES INTERKOM SYSTEM MIT POTENTIAL
Akkustand
Eigener Username
Signalstärke
Erweiterte Kanalansicht
BEDIENUNG
(W)BPX BENUTZEROBERFLÄCHE

## Slide 40: Erweiterte Kanalansicht
WE NEED TO TALK
EIN FLEXIBLES INTERKOM SYSTEM MIT POTENTIAL
ERWEITERTE KANALANSICHT
Sprechtaste
Rufzeichen senden
Lautstärken-kontrolle
BEDIENUNG
(W)BPX BENUTZEROBERFLÄCHE

## Slide 41: Signalempfang
WE NEED TO TALK
EIN FLEXIBLES INTERKOM SYSTEM MIT POTENTIAL
SIGNALEMPFANG
BEDIENUNG
Eingehende Sprachverbindung
Eingehendes Rufzeichen
Geöffneter Kanal

## Slide 42: Signalempfang
WE NEED TO TALK
EIN FLEXIBLES INTERKOM SYSTEM MIT POTENTIAL
SIGNALEMPFANG
BEDIENUNG
POPUPS & SYSTEMNACHRICHTEN

## Slide 43: Signalempfang
WE NEED TO TALK
EIN FLEXIBLES INTERKOM SYSTEM MIT POTENTIAL
SIGNALEMPFANG
BEDIENUNG
POPUPS & SYSTEMNACHRICHTEN
Temporärer Kanal für direkte Kommunikation
Kommunikation auf versteckten Kanälen
Eingehende Lichtzeichen
Geräte- & Systemnachrichten

## Slide 44: Lautstärkenkontrolle (MCX*, WPX)
KANAL STUMMSCHALTEN
WE NEED TO TALK
EIN FLEXIBLES INTERKOM SYSTEM MIT POTENTIAL
LAUTSTÄRKENKONTROLLE
BEDIENUNG
KANAL LAUTSTÄRKE
Listen Modus
HAUPTLAUTSTÄRKE

## Slide 45: Lautstärkenkontrolle (*BPX)
KANAL LAUTSTÄRKE
HAUPTLAUTSTÄRKE
KANAL STUMMSCHALTEN
WE NEED TO TALK
EIN FLEXIBLES INTERKOM SYSTEM MIT POTENTIAL
LAUTSTÄRKENKONTROLLE
BEDIENUNG

## Slide 46: Rufzeichen
WE NEED TO TALK
EIN FLEXIBLES INTERKOM SYSTEM MIT POTENTIAL
KANAL BESPRECHEN
BEDIENUNG
Geöffneter Kanal

## Slide 47: Rufzeichen
WE NEED TO TALK
EIN FLEXIBLES INTERKOM SYSTEM MIT POTENTIAL
KANAL BESPRECHEN
BEDIENUNG

## Slide 48: Rufzeichen
WE NEED TO TALK
EIN FLEXIBLES INTERKOM SYSTEM MIT POTENTIAL
GESPRÄCHE BEATNWORTEN
BEDIENUNG
Gesprächsziel
Eingehende Verbindung

## Slide 49: Rufzeichen
WE NEED TO TALK
EIN FLEXIBLES INTERKOM SYSTEM MIT POTENTIAL
GESPRÄCHE BEATNWORTEN
BEDIENUNG
Answer/Reply Funktion
Eingehende Verbindung

## Slide 50: Rufzeichen
WE NEED TO TALK
EIN FLEXIBLES INTERKOM SYSTEM MIT POTENTIAL
RUFZEICHEN SENDEN
BEDIENUNG
Ausgehendes Alarm-Rufzeichen

## Slide 51: (W)BPX – 2-Kanalmodus
WE NEED TO TALK
EIN FLEXIBLES INTERKOM SYSTEM MIT POTENTIAL
RUFZEICHEN SENDEN
BEDIENUNG
2-KANAL MODUS

## Slide 52: 3-Kanalmodus (Rufzeichen)
WE NEED TO TALK
EIN FLEXIBLES INTERKOM SYSTEM MIT POTENTIAL
3-KANAL MODUS
RUFZEICHEN SENDEN
BEDIENUNG

## Slide 53: Erweiterte Kanalansicht
WE NEED TO TALK
EIN FLEXIBLES INTERKOM SYSTEM MIT POTENTIAL
ERWEITERTE KANALANSICHT
RUFZEICHEN SENDEN
BEDIENUNG

## Slide 54: Lautstärkenkontrolle (*BPX)
WE NEED TO TALK
EIN FLEXIBLES INTERKOM SYSTEM MIT POTENTIAL
SETUP MENÜ
BEDIENUNG

## Slide 55: Lautstärkenkontrolle (*BPX)
WE NEED TO TALK
EIN FLEXIBLES INTERKOM SYSTEM MIT POTENTIAL
SETUP MENÜ
BEDIENUNG
Enter
Exit

## Slide 56: Index (0)
EIN FLEXIBLES INTERKOM SYSTEM MIT POTENTIAL
WE NEED TO TALK
THEMENINDEX
WAS IST?
SPRECHSTELLEN
INTERFACES
BEDIENUNG
EINRICHTUNG & SOFTWARE
Notes: Vorstellung von Green-GO mit der Frage „Was ist Green-GO?“
  Kurzer Überblick auf Features und Eigenheiten (ca. 15 Minuten)
Überblick auf verfügbare Sprechstellen (ca. 15 Minuten)
Überblick auf verfügbare Interfaces (ca. 15 Minuten)
Vorstellung der Software und eigentliches Training (min. 3 Stunden)
Nächste Folie:
Digitales & Dezentrales Kommunikationssystem.
  Digitales Processing ermöglicht zahlreiche Features wie einen Kompressor, Noise Gate, u.v.m. direkt auf den Endgeräten

## Slide 57: Green-GO Control V5
DAS NETZWERK UND INFRASTRUKTUR
EINRICHTUNG
WE NEED TO TALK
EIN FLEXIBLES INTERKOM SYSTEM MIT POTENTIAL
NETZWERKSWITCHES
Power over Ethernet min. 15,4 W / 48 V (IEEE 802.3af)
Deaktiverbares „Energy Efficient Ethernet“ (IEEE 802.3az)
Konfigurierbares „IGMP-Snooping“
Quality of Service / Flow Control (IEEE 802.1p)
VLANs für große und gemischte Systeme

## Slide 58: Green-GO Control V5
DAS NETZWERK UND INFRASTRUKTUR
EINRICHTUNG
WE NEED TO TALK
EIN FLEXIBLES INTERKOM SYSTEM MIT POTENTIAL
VERKABELUNG
Ungeschirmtes Cat5e Kabel (UTP) wird empfohlen
UTP-Kabel immer zu anderen Potentialen verwenden
Geschirmte Cat5e Kabel (S/FTP) funktionieren meist auch
Keine „Cross-Over“ Verkabelung notwendig (Auto-MDIX)

## Slide 59: Green-GO Control V5
V5 – WAS IST NEU?
WE NEED TO TALK
EIN FLEXIBLES INTERKOM SYSTEM MIT POTENTIAL
SOFTWARE
NEUE

## Slide 60: Green-GO Control V5
Konfigurierbare Dashboards
V5 – WAS IST NEU?
SOFTWARE
Drag & Drop Konfiguration
Gerätevisualisierungen & -profile
Abspeichern aller Einstellungen
Neue Kanalmodi & Flexlisten
Audio-Routing & virtuelle Räume
Transparente Templates
Eigene Default-Konfiguration
Neue Sicherheitseinstellungen
Verschlüsselte Kommunikation
Konfigurierbare Signalfarben
Farbindikatoren für Kanalziele
Skripte für unendliche Flexibilität. Am Gerät oder über das Netzwerk!
ALLES!
fast …
WE NEED TO TALK
EIN FLEXIBLES INTERKOM SYSTEM MIT POTENTIAL

## Slide 61: Green-GO Control V5
GREEN-GO CONTROL V5
manual.greengoconnect.com
DOWNLOAD & INSTALLATION
SOFTWARE
WE NEED TO TALK
EIN FLEXIBLES INTERKOM SYSTEM MIT POTENTIAL

## Slide 62: Green-GO Control V5
DOWNLOAD & INSTALLATION
SOFTWARE
V5 Firmware Paket
manual.greengoconnect.com
WE NEED TO TALK
EIN FLEXIBLES INTERKOM SYSTEM MIT POTENTIAL

## Slide 63: Green-GO Control V5
DER SPLASHSCREEN
SOFTWARE
WE NEED TO TALK
EIN FLEXIBLES INTERKOM SYSTEM MIT POTENTIAL
Notes: Erklärung von Unterschied zwischen „Quick Start“ und „Create New“
Erklärung zu „Join“
Erklärung zu „Support“ (weiterführende Erklärung erfolgt später wenn wir uns die Oberfläche bzw. die Tools anschauen)
Wechsel zur Desktop Applikation um Quickstart-Wizard zu demonstrieren (Teilnehmer sind eingeladen parallel selber eine eigene Konfiguration zu erstellen)

## Slide 64: Green-GO Control V5
EIN SCHNELLER EINSTIEG
SOFTWARE
WE NEED TO TALK
EIN FLEXIBLES INTERKOM SYSTEM MIT POTENTIAL
Notes: Erklärung von Unterschied zwischen „Quick Start“ und „Create New“
Erklärung zu „Join“
Erklärung zu „Support“ (weiterführende Erklärung erfolgt später wenn wir uns die Oberfläche bzw. die Tools anschauen)
Wechsel zur Desktop Applikation um Quickstart-Wizard zu demonstrieren (Teilnehmer sind eingeladen parallel selber eine eigene Konfiguration zu erstellen)

## Slide 65: Green-GO Control V5
EIN SCHNELLER EINSTIEG
SOFTWARE
WE NEED TO TALK
EIN FLEXIBLES INTERKOM SYSTEM MIT POTENTIAL
Notes: Erklärung von Unterschied zwischen „Quick Start“ und „Create New“
Erklärung zu „Join“
Erklärung zu „Support“ (weiterführende Erklärung erfolgt später wenn wir uns die Oberfläche bzw. die Tools anschauen)
Wechsel zur Desktop Applikation um Quickstart-Wizard zu demonstrieren (Teilnehmer sind eingeladen parallel selber eine eigene Konfiguration zu erstellen)

## Slide 66: Green-GO Control V5
EIN SCHNELLER EINSTIEG
SOFTWARE
WE NEED TO TALK
EIN FLEXIBLES INTERKOM SYSTEM MIT POTENTIAL
Notes: Erklärung von Unterschied zwischen „Quick Start“ und „Create New“
Erklärung zu „Join“
Erklärung zu „Support“ (weiterführende Erklärung erfolgt später wenn wir uns die Oberfläche bzw. die Tools anschauen)
Wechsel zur Desktop Applikation um Quickstart-Wizard zu demonstrieren (Teilnehmer sind eingeladen parallel selber eine eigene Konfiguration zu erstellen)

## Slide 67: Green-GO Control V5
EIN SCHNELLER EINSTIEG
SOFTWARE
WE NEED TO TALK
EIN FLEXIBLES INTERKOM SYSTEM MIT POTENTIAL
Notes: Erklärung von Unterschied zwischen „Quick Start“ und „Create New“
Erklärung zu „Join“
Erklärung zu „Support“ (weiterführende Erklärung erfolgt später wenn wir uns die Oberfläche bzw. die Tools anschauen)
Wechsel zur Desktop Applikation um Quickstart-Wizard zu demonstrieren (Teilnehmer sind eingeladen parallel selber eine eigene Konfiguration zu erstellen)

## Slide 68: Green-GO Control V5
EIN SCHNELLER EINSTIEG
SOFTWARE
WE NEED TO TALK
EIN FLEXIBLES INTERKOM SYSTEM MIT POTENTIAL
Notes: Erklärung von Unterschied zwischen „Quick Start“ und „Create New“
Erklärung zu „Join“
Erklärung zu „Support“ (weiterführende Erklärung erfolgt später wenn wir uns die Oberfläche bzw. die Tools anschauen)
Wechsel zur Desktop Applikation um Quickstart-Wizard zu demonstrieren (Teilnehmer sind eingeladen parallel selber eine eigene Konfiguration zu erstellen)

## Slide 69: Green-GO Control V5
EIN SCHNELLER EINSTIEG
SOFTWARE
WE NEED TO TALK
EIN FLEXIBLES INTERKOM SYSTEM MIT POTENTIAL
Notes: Erklärung von Unterschied zwischen „Quick Start“ und „Create New“
Erklärung zu „Join“
Erklärung zu „Support“ (weiterführende Erklärung erfolgt später wenn wir uns die Oberfläche bzw. die Tools anschauen)
Wechsel zur Desktop Applikation um Quickstart-Wizard zu demonstrieren (Teilnehmer sind eingeladen parallel selber eine eigene Konfiguration zu erstellen)

## Slide 70: Green-GO Control V5
DIE BENUTZEROBERFLÄCHE
SOFTWARE
WE NEED TO TALK
EIN FLEXIBLES INTERKOM SYSTEM MIT POTENTIAL
Ansichten
Notes: Ausschließlich Überblick über das UI geben
Detailerklärungen erfolgen später in der Liveanwendung

## Slide 71: Green-GO Control V5
DIE BENUTZEROBERFLÄCHE
SOFTWARE
WE NEED TO TALK
EIN FLEXIBLES INTERKOM SYSTEM MIT POTENTIAL
Tools

## Slide 72: Green-GO Control V5
DIE BENUTZEROBERFLÄCHE
SOFTWARE
WE NEED TO TALK
EIN FLEXIBLES INTERKOM SYSTEM MIT POTENTIAL
Statusleiste

## Slide 73: Green-GO Control V5
DIE BENUTZEROBERFLÄCHE
SOFTWARE
WE NEED TO TALK
EIN FLEXIBLES INTERKOM SYSTEM MIT POTENTIAL
Index-Tree

## Slide 74: Green-GO Control V5
DIE BENUTZEROBERFLÄCHE
SOFTWARE
WE NEED TO TALK
EIN FLEXIBLES INTERKOM SYSTEM MIT POTENTIAL
Suchfunktion

## Slide 75: Green-GO Control V5
DIE BENUTZEROBERFLÄCHE
SOFTWARE
WE NEED TO TALK
EIN FLEXIBLES INTERKOM SYSTEM MIT POTENTIAL
Navigationsleiste

## Slide 76: Green-GO Control V5
DIE BENUTZEROBERFLÄCHE
SOFTWARE
WE NEED TO TALK
EIN FLEXIBLES INTERKOM SYSTEM MIT POTENTIAL
Inhaltsansicht
Notes: Wechsel zur Desktopapplikation
Überblick auf das Dashboard und die derzeitigen Möglichkeiten
Einstieg in die „Connection View“
  Firmware Updates (Netzwerk)
  Firmware Updates (USB)
  Adoptieren von Geräten
    Teilnehmer sollen zwei Geräte mit „Fact Default“ identifizieren und anschließend adoptieren
  Einer Konfiguration beitreten (via Gerät)
    Teilnehmer sollen der Konfiguration meiner MCXD (Green-GO School) beitreten.
    Auf die Unterschiede zwischen binärer Konfiguration und der XML Version hinweisen:
      Scripte werden nur als kompilierte Binärversion gespeichert. Kein Quellcode!
      Keine Templates!
      Keine „Metadaten“ welche im Lauf der Zeit von der Software aufgezeichnet wurden.
  Einer Konfiguration beitreten (via Software)
  Eine Konfiguration laden (via „File“ Tool)
    Teilnehmer sollen die eigene Konfiguration erneut laden.
    Auf die Möglichkeit eines v4 imports hinweisen!
  Konfigurationen mergen (via „File“ Tool)
    Zu einem Merge der Teilnehmerkonfiguration und „Green-GO School“ auffordern
Einblick in die Konfigurationseinstellungen
  Config Name vs. ID
  Samplerate und Multicast-Adresse erzeugen neue Konfiguration aber keinen neuen Konfigurationsnamen!
  Dateiname der Konfiguration hat keinen Einfluss auf den Namen der Konfiguration!
  Benutzerdefinierte Statusfarben

## Slide 77: Green-GO Control V5
NEUE KONZEPTE
SOFTWARE
WE NEED TO TALK
EIN FLEXIBLES INTERKOM SYSTEM MIT POTENTIAL
Kanalmodi für einfache Automatismen
Listen Override für direkte Rückfragen mit Gruppenkommandos
Output Routing einzelner Kanäle
Räume für besseres Signalrouting
Flex-Kanalliste für wechselnden Direktzugriff
Geräteprofile mit grafischer Vorschau und allen Einstellungen
Templates & Einstellungskarten
Notes: Wechsel zur Desktopapplikation
Überblick auf das Dashboard und die derzeitigen Möglichkeiten
Einstieg in die „Connection View“
  Firmware Updates (Netzwerk)
  Firmware Updates (USB)
  Adoptieren von Geräten
    Teilnehmer sollen zwei Geräte mit „Fact Default“ identifizieren und anschließend adoptieren
  Einer Konfiguration beitreten (via Gerät)
    Teilnehmer sollen der Konfiguration meiner MCXD (Green-GO School) beitreten.
    Auf die Unterschiede zwischen binärer Konfiguration und der XML Version hinweisen:
      Scripte werden nur als kompilierte Binärversion gespeichert. Kein Quellcode!
      Keine Templates!
      Keine „Metadaten“ welche im Lauf der Zeit von der Software aufgezeichnet wurden.
  Einer Konfiguration beitreten (via Software)
  Eine Konfiguration laden (via „File“ Tool)
    Teilnehmer sollen die eigene Konfiguration erneut laden.
    Auf die Möglichkeit eines v4 imports hinweisen!
  Konfigurationen mergen (via „File“ Tool)
    Zu einem Merge der Teilnehmerkonfiguration und „Green-GO School“ auffordern
Einblick in die Konfigurationseinstellungen
  Config Name vs. ID
  Samplerate und Multicast-Adresse erzeugen neue Konfiguration aber keinen neuen Konfigurationsnamen!
  Dateiname der Konfiguration hat keinen Einfluss auf den Namen der Konfiguration!
  Benutzerdefinierte Statusfarben

## Slide 78: Index (0)
EIN FLEXIBLES INTERKOM SYSTEM MIT POTENTIAL
WE NEED TO TALK
THEMENINDEX
WAS IST?
SPRECHSTELLEN
INTERFACES
BEDIENUNG
EINRICHTUNG & SOFTWARE
Notes: Vorstellung von Green-GO mit der Frage „Was ist Green-GO?“
  Kurzer Überblick auf Features und Eigenheiten (ca. 15 Minuten)
Überblick auf verfügbare Sprechstellen (ca. 15 Minuten)
Überblick auf verfügbare Interfaces (ca. 15 Minuten)
Vorstellung der Software und eigentliches Training (min. 3 Stunden)
Nächste Folie:
Digitales & Dezentrales Kommunikationssystem.
  Digitales Processing ermöglicht zahlreiche Features wie einen Kompressor, Noise Gate, u.v.m. direkt auf den Endgeräten

## Slide 79: Exit
Ansprechpartner:
Timo Toups
E-Mail:
t.toups@castinfo.de
Durchwahl:
02331 69150 692
manual.greengoconnect.com
www.greengodigital.com
Online Store:
www.castinfo.de
Themenliste/Handout:
school.greengo.digital

## Slide 80: Index (4)
WE NEED TO TALK
EIN FLEXIBLES INTERKOM SYSTEM MIT POTENTIAL
DEMO TIME
PRESENTED BY
connecting to software
. . .

## Slide 81: Index (3)
ABOUT
SPRECHSTELLEN
INTEGRATIONEN
WE NEED TO TALK
EIN FLEXIBLES INTERKOM SYSTEM MIT POTENTIAL
DEMO TIME
DEMO TIME